## Slide 1
El frigorífico, que hay dentro y como funciona
Por favor, notar que el funcionamiento correcto de esta presentación depende de que los ficheros esten dentro de un directorio nuevo creado llamado ”El frigorifico”. Los fichero siguientes deberan estar incluido en el directorio - El frigorífico -
Para que las animaciones funcionen bien, el PC debe tener instalado el programa Flash Player. Se debe pulsar doble click en el fichero llamado SAFlashPlayer.exe y cerrar de nuevo la ventana en blanco que aparece.
La animación comenzará en una ventana nueva.
Como ver los vídeos: Hacer doble click en el icono de cámara.
Como ver las animaciones flash:
Ir al principio Pausa Ver
y ver de nuevo
© Danfoss. The slideshow was made by Jørgen B Moller and Jens Andersen. Danfoss Sept. 2004
El frigorífico.ppt
SAFlashPlayer.exe
Animations
CircuitExplanation.swf
condensing.wmv
Evaporation.wmv
Pump.wmv
PumpModel.swf
Spray.wmv

## Slide 2
¿Qué hay dentro?:
Al pulsar en el tirador del frigorífico o en el botón de ver (play), comienza la animación Flash, el frigorífico se desnuda y puede verse el interior:
El “corazón” del frigorífico. El Compresor trabaja como una bomba no controlado la circulación de refrigerante, sino elevando la presión y haciendo que el refrigerante se caliente.
Justo como si se metiese aire con una bomba a la rueda de una bicicleta. Se puede sentir el aumento de calor en la bomba mientras se comprime el aire.
El condensador colocado en la parte trasera del frigorífico y que parece como una parrilla negra enfría el refrigerante y lo condensa. Convierte el refrigerante gas en líquido.
Similar a como lo hace la humedad del aire en una superficie fría.
El evaporador se coloca en el interior del frigorífico, y es la parte donde se produce el frío. Funciona como una gota de alcohol (u otro líquido volátil) al caer sobre la piel.
Se puede sentir el enfriamiento por la evaporación (la mano se enfría).
El termostato controla la temperatura arrancando y parando el compresor y por tanto el proceso de enfriamiento. Cuando el sensor (4a) siente suficiente frío, para el compresor, y cuando siente calor lo arranca.
Ahora pulse en el botón de avanzar (play) para ver como funciona el frigorífico.
Que hay dentro?
Comenzar animación

## Slide 3
El frigorífico
Dentro del frigorífico circula un refrigerante en fase gaseosa o en fase líquida.
1 Si comenzamos mirando la parte fría, vemos gas refrigerante evaporado que el compresor comprime. En la compresión, el gas se calienta.
Exactamente igual que si se comprime o bombea gas en una rueda de bicicleta. Se puede sentir el aumento de calor en la bomba mientras se comprime el aire.
2 El gas ahora se encuentra sometido a una presión alta y está caliente. El condensador negro colocado en la parte posterior del frigorífico se enfría por el aire frío del ambiente. Cuando el gas se enfría, disminuye su presión y se condensa (todavía en alta presión) y se convierte en líquido.
Similar a como lo hace la humedad del aire en una superficie fría.
Cuando el compresor funciona, el refrigerante líquido fluye desde la zona de alta presión a la zona de baja presión a través de un tubo capilar o de un orificio reducido hacia el evaporador.
5 Para cambiar de líquido a gas, se reduce la presión donde se coloca el fluido utilizando un orificio reducido.
Similar a lo que ocurre cuando se utiliza un aerosol.
En comparación con el recipiente del aerosol que esta como líquido a presión, el orificio de salida es el equivalente al tubo capilar, y el espacio exterior abierto equivalente al evaporador.
3 Cambiando de líquido a gas, el refrigerante se evapora enfriando todos sus alrededores.
Similar a una gota de alcohol (u otro líquido volátil) al caer sobre la piel en la que se puede sentir el enfriamiento por la evaporación (la mano se enfría).
Como funciona?
Comenzar animación

## Slide 4
El Refrigerante
Dentro del frigorífico circula un refrigerante en fase gaseosa o en fase líquida
El refrigerante se mantiene con presión en todas partes del circuito aunque la presión en el condensador (la parte posterior) la presión es mas alta que el evaporador (en el interior).
El refrigerante normalmente tiene una composición sintética aunque también se pueden utilizar algunos hidrocarburos (propano, butano).
La idea principal es ir de las zonas de alta presión donde el refrigerante se condensa y convierte en líquido, a las zonas de baja presión donde se reduce la presión y el refrigerante se convierte en gas evaporándose.
El frigorífico
Comenzar animación